# АДМИНИСТРАЦИЯ

АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  9 июня 2014 года  № 71

Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 27.05.2014г.) « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (ред.28.12.2013г.) «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014г.), Администрация Афанасьевского  сельсовета Обоянского  района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Афанасьевского сельсовета                             Л.С.Германова

# Утверждена

Постановлением

Администрации Афанасьевского сельсовета

Обоянского  района

от 9 июня 2014г.  № 71

# Схема

# водоснабжения  и

# водоотведения

# Афанасьевского сельсовета Обоянского района

# Курской области

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Афанасьевского сельсовета

Обоянского района Курской области

на период до 2020 года

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

- Постановление № 71 от 09.06.2014г.  Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области";

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры".

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Афанасьевском сельсовете Обоянского района Курской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),   сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети.

2.    Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения  Афанасьевского сельсовета Обоянского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

-  срок реализации схемы ;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

3.  ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области на период до 2020 года содержит материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения:

Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области.

Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения:Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области.

Местонахождение схемы водоснабжения и водоотведения:

Россия, Курская  область, Обоянский  район, Афанасьевский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного   назначения в период до 2020 года;

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей муниципального образования « Афанасьевский  сельсовет» водоснабжением;

-строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования «Афанасьевский сельсовет».

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области;

– реконструкция существующих  канализационных сетей  ;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных

пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Афанасьевского сельсовета.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных

источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства

объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков,

определенных для вновь строящегося  жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль  за исполнением осуществляет Администрация Афанасьевского сельсовета.

4. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения на территории Афанасьевского сельсовета.

В настоящее время на территорииАфанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в 3-х населенных пунктах (с.Афанасьево, с.Камынино, д.Знобиловка) из трех скважин  подачей в  водонапорную башню.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода   действует с 1971года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки .В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются :-  ООО «АНО Водоснабжение Афанасьевского сельсовета».

В остальных населенных пунктах  Афанасьевского сельсовета водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

4.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса на территории Афанасьевского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | км. | 8 |
| 2 | Канализационные сети | км. | 0,8 |

4.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые АНО «Водоснабжение Афанасьевского сельсовета»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 2 |
| 2 | Жилой фонд | ед. | 200 |

4.3.Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение муниципального образования   "Афанасьевский сельсовет» Обоянского  района осуществляется на хозяйственные нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором.

В связи с тем, что на территории Афанасьевского сельсовета в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в проекте Генерального плана поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне Афанасьевского сельсовета  исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей - Администрации Афанасьевского сельсовета, не у эксплуатирующей организации – АНО «Водоснабжение Афанасьевского сельсовета» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в 2 многоквартирных жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире, в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

В настоящее время нормы водопотребления человеком в месяц в Афанасьевском сельсовете:

- Водоразборные колонки расположенные вне территории домовладения — 1.5 куб.м.

- Водоразборные колонки расположенные на территории домовладения — 2.2. куб.м.

- Дома с централизованным холодным водоснабжением без системы водоотведения -4.27 куб.м.

- Дома с централизованным холодным водоснабжением оборудованные мойками, ваннами и душами - 2.2.

Норматив потребления воды сельскохозяйственными животными  м.куб. в месяц

Корова -2.61, свиньи на откорме — 0.45, лошади — 1.8., овцы-козы -0.24, куры-0,06, утки-0.12.

4.4. Характеристика водопроводных сетей.

Водопроводная сеть представляет собой незамкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100 мм. Глубина прокладки трубопровода составляет 1,8-2,5 м.  Доля сетей , нуждающихся в замене по состоянию на 01.01.2014 год составляет 8 км.

Источником водоснабжения  Афанасьевского сельсовета являются артезианские и частично грунтовые воды.

Станции водоподготовки в  Афанасьевском сельсовете отсутствуют.

Водопроводная сеть на территории поселения,   имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены  трубопроводов  .

Основная часть была проложена от 1971г до 1986г.   Водопроводные сети в с.Камынино  состоят из асбестовых  труб диаметром 100мм, в д.Знобиловка 800 м пластиковые трубы диаметром 50мм, 1км 700 м - асбестовые трубы диаметром 200 мм, в с.Афанасьево асбестовые трубы диаметром 100мм.   Износ водопроводных сетей составляет более 60%. Потери воды в 2011 и 2013 годах составили свыше 25%.

Скважины  расположены в населенных пунктах: с.Камынино, д.Знобиловка, с.Афанасьево. Возле каждой скважины установлена водонапорная башня Рожновского по 30 м3 каждая. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8  м. Общая протяженность водонапорных сетей в Афанасьевском сельсовете составляет 8 км.    Фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления АНО «Водоснабжение Афанасьевского сельсовета» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Курской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в Афанасьевском сельсовете  в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2010, м3 | 2011, м3 | 2012, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камынино, Знобиловка Афанасьево | 4300 | 10800 | 10400 |

Проекты зон санитарной охраны  в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины стоят на балансе Афанасьевского сельсовета. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Камынино | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 2 | д.Знобиловка | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 3 | с.Афанасьево | Скважина | 5,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Год строительства | Диаметр, (мм.) | Материал | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина д.Знобиловка | 1971 | 50 | Пластиковые трубы | 800 |
|  |  |  | 200 | асбест | 1700 |
| 2 | Водозаборная скважина с.Камынино | 1986 | 100 | асбест | 4500 |

| 3 | Водозаборная скважина с.Афанасьево | 1986 | 100 | чугун | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей Афанасьевского сельсовета по итогам 2013 года. |
| --- |
| Наименование потребителя | Куб. м. |
| Население | 10400 |
| Итого | 10400 |

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м.) |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Холодное водоснабжение | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10900 | 11000 | 11000 | 11000 |

4.6.Перспективная схема водоснабжения

На территории Афанасьевского сельсовета существует, как централизованная система водоснабжения так и индивидуальная (Скважины в личных подворьях). Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин.  Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.  Для нормальной работы системы водоснабжения   планируется: - реконструировать существующие ВЗУ заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок  ;  переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра , обеспечив подключение   с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

Источником водоснабжения населенных пунктов (Камынино, Знобиловка, Афанасьево) Афанасьевского сельсовета на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста  населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Система полива - в этих целях следует использовать поверхностные воды и  скважины в частных домовладениях.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Афанасьевского сельсовета  планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом;

- заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах (Камынино, Знобиловка, Афанасьево), обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива приусадебных участков;

4.7. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Афанасьевском сельсовете в срок до 2020 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство скважины водоснабжения глубиной 80 м реконструкция водопровода | с.Афанасьево | 2018-2020 | 2.5 |
| Реконструкция водопровода 3500м Замена водонапорной башни | с.Камынино | 2018-2020 | 2.0 |
| Реконструкция водопровода 700м Замена водонапорной башни | д.Знобиловка | 2016-2018 | 2.0 |
| Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». ИТОГО | д.Знобиловка с.Камынино | 2014-2020 | 0.400 0.400 7.3 |  |

4.8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4. 8.1. Анализ структуры системы водоотведения

Населенные пункты Афанасьевского сельсовета не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Канализационными сетями охвачена территория двух многоквартирных  домов. Сеть водоотведения является самотечной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых  сточных вод от жилой застройки .

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением   канализации.

Сети проложены из   ПНД труб диаметром 100 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей  500м.

4.8. 2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время территория Афанасьевского сельсовета  имеет довольно низкую степень благоустройства.

2. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих

водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормами

водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

4.8.3 . Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его

первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени

благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство

централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые стоки.

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализации и очистных сооружений | с.Афанасьево | 2018-2020 | 3,1 |
| Общие затраты составят |  |  | 3.1 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.  Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м./сут.

5. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения

5.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Реализация мероприятий схемы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников.

5.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Общий объем финансирования реализации схемы  водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет: - всего -10400тыс. рублей - в том числе на водоснабжение:

средства областного бюджета при участии в программах 6560 тыс.руб.;

-местный бюджет – 680 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 10000 тыс. рублей;

- внебюджетные источники –50000  тыс. рублей;

на водоотведение: 3100 тыс.руб. Средства инвесторов, населения, местный бюджет.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Структура финансирования программных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство скважины водоснабжения глубиной 80 м реконструкция водопровода | с.Афанасьево | 2018-2020 | 2.5 |
| Реконструкция водопровода 3500м Замена водонапорной башни | с.Камынино | 2018-2020 | 2.0 |
| Реконструкция водопровода 700м Замена водонапорной башни | д.Знобиловка | 2016-2018 | 2.0 |
| Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». ИТОГО | д.Знобиловка с.Камынино | 2014-2020 | 0.400 0.400 7300 |  |

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Афанасьевского сельсовета.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Афанасьевского сельсовета.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.